21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet

a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat és hatásköréről szóló, 44/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-a (2) bekezdésének i) pontjában, továbbá a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/B. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §1 A rendelet hatálya a gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és az egyéni vállalkozó (a továbbiakban: üzemben tartó) személytaxi-szolgáltatás végzéséhez használt személygépkocsijára, valamint a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira (a továbbiakban együtt: személytaxi) terjed ki.

2. § (1)2 A személytaxi-szolgáltatásra - az üzemben tartó kérelmére - minősítő vizsgálaton alkalmasnak minősített személytaxihoz a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága taxiigazolólapot ad ki. A taxi-igazolólap mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A minősítő vizsgálaton a személytaxi abban az esetben minősíthető alkalmasnak, ha:

a) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott üzemeltetési műszaki feltételeknek, valamint a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, és

b) a gyártása óta 5 naptári évnél több nem telt el, vagy megfelel a (3) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezéseknek;

c) a gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága a 3 millimétert eléri;

d) a külső részén jobb oldalon visszapillantó tükröt szereltek fel;

e) hátsó ablaka páramentesítővel ellátott;

f) hátrameneti lámpával szerelték fel;

g) üzemi fékberendezése erőrásegítővel van ellátva;

h) a „TAXI” szót mutató fényjelző berendezése a viteldíjjelző foglalt állásában fényt nem bocsát ki;

i) a beépített viteldíjjelző készülék megfelel a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek;

j) felépítménye, utastere állapota megfelel a 2. számú mellékletben meghatározott követelményeknek;

k) a hátsó ülésekhez biztonsági övet szereltek fel, továbbá

l)3 rendelkezik egy évnél nem régebben elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálatról szóló érvényes igazolólappal, továbbá a személygépkocsi-típus nem a külön jogszabályban4 meghatározott 0 vagy 1 jelzésű környezetvédelmi osztályba tartozik.

(3) A minősítő vizsgálat alkalmával be kell mutatni:

a) a viteldíjjelző készülék érvényes hitelesítését, az előírásoknak való megfelelőségét, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát, és a személytaxiba történő beépítés szakszerűségét, az üzembe helyezési bélyegzés érvényességét igazoló - szakértő intézmény által, egy hónapnál nem régebben kiállított - tanúsítást, e rendelkezés hatálybalépéséről külön jogszabály rendelkezik,

b) a személytaxi közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos fődarabjainak, szerkezeti egységeinek rendeltetésszerű használatra alkalmasságáról három hónapnál nem régebben szakértő intézmény5 által kiállított tanúsítást. A tanúsítás mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

2/A. §6 (1) A személytaxit ismételt minősítő vizsgálaton (a továbbiakban: további minősítő vizsgálaton) kell bemutatni:

a) az időszakos vizsgálat alkalmával, továbbá ha

b) a személytaxi üzemben tartója megváltozik.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján elvégzett további minősítő vizsgálaton nem alkalmazható a 2. § (2) bekezdés b) pontjának második fordulatában és a 2. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltétel.

(3)7 A személytaxi további minősítő vizsgálatán nem kell alkalmazni a 2. § (2) bekezdése l) pontjának második fordulatában a környezetvédelmi osztályba tartozásra meghatározott követelményt.

3. § A minősítő vizsgálaton alkalmasnak minősített személytaxihoz - a taxiengedély bemutatását követően - a külön jogszabályban8 megjelölt hatóság taxirendszámtáblát forgalmaz, és a taxiengedély számát a forgalmi engedélybe bejegyzi, illetőleg a taxiengedély visszavonása esetén a bejegyzést törli.

4. §9

5. § A személytaxi további minősítő vizsgálatát csak a személytaxihoz kiadott taxi-igazolólap és taxirendszámtábla bemutatása mellett lehet elvégezni.

6. § (1)10 A minősítő vizsgálatért a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló - külön jogszabályban meghatározott11 - forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálati díj másfélszeresét kell megfizetni.

(2)12 A díjat az NKH költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.

6/A. §13 A személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi minősítő vizsgálata során a 2. § (2) bekezdés h) és i) pontjának, valamint a 2. § (3) bekezdés a) pontjának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

7. § (1) E rendelet 1992. november 1-jén lép hatályba.

(2)-(4)14

1. számú melléklet a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelethez

Az igazolólap mintája:

Mérete: 70×100 mm

Igazolólap

személytaxihoz

| Gyártmány: | Azonosító szám: |
| --- | --- |

| Típus: | Viteldíjjelző készülék típusa: |
| --- | --- |

| Alvázszám: | gyártási száma: |
| --- | --- |

| Rendszám: |  |
| --- | --- |

A minősítő vizsgálat időpontja: év hó nap

P. H.15

2. számú melléklet a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelethez

A személytaxi felépítményére,
utasterére vonatkozó követelmények

1. Felépítmény

- A karosszéria-elemek egyszínűre festettek (fényezettek) legyenek.

- A karosszéria rozsdafoltos, felhólyagosodott, repedezett, sérült nem lehet.

- Az ajtók biztonságosan legyenek nyithatók és zárhatók.

- Az ajtónyílások tömítései beázásmentességet biztosítsanak.

- A szélvédő és a hátsó, valamint az oldalablakokon sérülés, karcolás nem lehet.

- Az ablakemelő szerkezet biztonságos működésű legyen.

2. Utastér

- A kárpitok, üléshuzatok tiszták és sérülésmentesek legyenek.

- Az állítható ülések mozgatását biztosító szerkezet és az ülések rögzítése működőképes, illetve biztonságos legyen.

- Az ülések ülőfelülete és háttámlája kellően rugalmas, ép legyen.

- Az utastér szellőztetésére, illetve fűtésére szolgáló berendezés működőképes legyen.

- Az utastérben elhelyezett tartozékok (pl. rádió adóvevő és tartozékai) az utasok kényelmét ne zavarja.

3. Csomagtér

- A csomagtér sérülésmentes és tiszta legyen.

- A csomagtérben az utasok útipoggyászában kárt okozó tárgyak nem lehetnek.

3. számú melléklet a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelethez16

Tanúsítás

személytaxi vizsgálatáról

| Gyártmány: | Típus: |
| --- | --- |

| Alvázszám: | Rendszám: |
| --- | --- |

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben meghatározott feltételekkel - a személytaxitípus vonatkozásában - rendelkezem, bejelentési kötelezettségemnek

(az NKH illetékes regionális igazgatósága pontos megnevezése) eleget tettem.

2. A személytaxi fékberendezéseit - szükséges mértékű megbontást követően, műszeres ellenőrzés mellett -, kormányberendezését és futóműveit, kerékfelfüggesztéseit - műszeres ellenőrzés mellett - megvizsgáltam, és annak rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát tanúsítom.

Kelt: év hó nap

P. H.

|  | ....................................... |
| --- | --- |

|  | cégszerű aláírás |
| --- | --- |

4. számú melléklet a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelethez17

A személytaxik légszennyezésére vonatkozó forgalomba helyezés és forgalomban tartási követelmények 
1995. január 1. napjától

|  |  | A kibocsátott szennyező anyag mennyisége |
| --- | --- | --- |

| A meghajtó motor fajtája | A gépkocsi gyártása óta eltelt | szén-monoxid | szénhidrogén | dízelfüst |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | naptári évek száma (év) | CO (%) | CH (ppm) | K1 (m-1) | K2 (m-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Benzinüzemű | nem több, mint 7 év | * | 1000 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Benzinüzemű (katalizátorral kell felszerelni) | több, mint 7 év | 1,0 | 400 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Benzin- és gázüzemre is alkalmas | gázüzemben | - | 3,5 | 1000 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dízelrendszerű | - | - | - | 2,1 | 1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott érték.

Megjegyzés: A szén-monoxid, szénhidrogén és dízelfüst kibocsátást a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott motor üzemállapot mellett kell ellenőrizni.

5. számú melléklet a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelethez18

Az 1995. december 31. után forgalomba helyezett személytaxik légszennyezésére vonatkozó követelmények

|  |  | A kibocsátott szennyező anyag mennyisége |
| --- | --- | --- |

|  | Meghajtó motor fajtája | szén-monoxid* (g/km) | szénhidrogén nitrogén-oxid* együttesen (g/km) | részecske* (g/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Forgalomba helyezés | benzinüzemű | 2,72 | 0,97 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | dízelrendszerű | 2,72 | 0,97 | 0,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Az ENSZ EGB 83.01. előírásban meghatározott módszerrel mérve.

|  |  | A kibocsátott szennyező anyag mennyisége |
| --- | --- | --- |

|  | Meghajtó motor fajtája | szén-monoxid (CO %) | szénhidrogén (CH ppm) | K1 (m-1) | K2 (m-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Forgalomban tartás | benzinüzemű | 0,4 | 250 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | dízelrendszerű | - | - | 2,1 | 1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Megjegyzés: A szén-monoxid, szénhidrogén és dízelfüst kibocsátást a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott motor üzemállapot mellett kell ellenőrizni.

1  Megállapította: 21/1998. (IX. 11.) KHVM rendelet 2. § (1). Hatályos: 1998. IX. 19-től.

2  Módosította: 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 15. § a).

3  Megállapította: 7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet 15. § (1). Hatályos: 2002. VII. 1-től.

4  Lásd: 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklet.

5  Lásd: 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet.

6  Beiktatta: 21/1998. (IX. 11.) KHVM rendelet 2. § (2). Hatályos: 1998. X. 1-től.

7  Beiktatta: 7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet 15. § (2). Hatályos: 2002. VII. 1-től.

8  Lásd: 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelet, 48/1997. (VIII. 26.) BM rendelet, 35/2000. (X. 30.) BM rendelet.

9  Hatályon kívül helyezte: 21/1998. (IX. 11.) KHVM rendelet 4. § (1). Hatálytalan: 1998. IX. 19-től.

10  Megállapította: 19/1996. (VII. 16.) KHVM rendelet 2. §. Hatályos: 1996. VII. 16-tól.

11  Lásd: 12/1996. (III. 22.) KHVM-BM együttes rendelettel módosított 8/1993. (III. 5.) KHVM-BM együttes rendelet 1. számú melléklet II/6.3.

12  Módosította: 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 15. § b).

13  Beiktatta: 21/1998. (IX. 11.) KHVM rendelet 2. § (3). Hatályos: 1998. IX. 19-től.

14  Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 22. § 41. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.

15  A területi közlekedési felügyelet körbélyegzője.

16  Módosította: 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 15. § c).

17  Beiktatta: 25/1994. (VI. 29.) KHVM rendelet 2. §. Hatályos: 1994. VII. 1-től.

18  Beiktatta: 25/1994. (VI. 29.) KHVM rendelet 2. §. Hatályos: 1994. VII. 1-től.

A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright CompLex Kiadó Kft. 2013. Minden jog fenntartva!